## Slide 1: Finite State Machine (FSM)
Téc. Esp. Em Automação, Robótica e Controle Industrial
Bruna Madeira

## Slide 2: FINITE STATE MACHINE (FSM) é um modelo matemático usado para representar sistemas que:
Possuem um número finito de estados;
Mudam de estado com base em entradas;
Podem gerar saídas.

## Slide 3
Elementos fundamentais de uma FSM
Estados (States) Representam as possíveis condições ou situações do sistema.
Entradas (Inputs) Eventos ou sinais que influenciam o comportamento do sistema.
Transições (Transitions) Regras que definem a mudança de um estado para outro.
Saídas (Outputs) Respostas geradas pelo sistema (dependem do tipo de FSM).
Estado inicial (Initial State) Estado onde o sistema começa a operar.

## Slide 4
Entrada: O usuário aperta um botão.
Lógica: O sistema checa: "Onde estou agora? Posso ir para onde me pediram?".
Mudança: O sistema pula para o novo estado.
Saída : Assim que chega no novo estado, o sistema executa a ação programada para aquele lugar.
Moore

## Slide 5: Entendendo o Modelo de Moore
A ação do sistema depende exclusivamente do estado atual e não da entrada direta.
Comandos externos (botões) servem apenas como gatilhos para mudar de estado, a saída só muda após a transição ser concluída.
Por ser "travado" no estado, o sistema ignora ruídos ou erros rápidos de entrada, garantindo maior segurança.

## Slide 6
As Vantagens do Design de Moore
Simplicidade Visual: É muito fácil olhar para o diagrama e saber o que o sistema está fazendo em cada etapa.
Sincronia Perfeita: Em eletrônica, a saída de Moore muda exatamente junto com o "pulso" do sistema (o clock). Isso evita que o visor do elevador dê uma "piscada" errada entre os andares.
Segurança: Ideal para sistemas onde a saída não pode oscilar (como abrir a porta de um cofre ou acender o sinal verde de um cruzamento).
S0
S1
S2
20s
5s
25s

## Slide 7: Obrigada!