## Slide 1: Atividades Realizadas
T3 –Téc. Esp. Em Automação, robótica e controle industrial
Bruna Madeira

## Slide 2: Exercício 1
Tabela da verdade
IC | FC | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
O exercício solicita que o motor (M) seja acionado quando a peça atinge o fim de curso (FC). Para a resolução do problema, foi elaborada a respectiva tabela da verdade, permitindo identificar a lógica necessária para o correto funcionamento do circuito.
S= /IC*FC + IC*FC

## Slide 3: Exercício 2
Tabela da verdade
Quando o tanque se encontra com o Sensor de Vazio (SV) ativo, a válvula de enchimento (VE) é aberta e o motor da bomba (MB) é ligado. À medida que o nível da água sobe, o Sensor de Meio (SM) é ativado e, ao atingir o Sensor de Cheio (SC), o motor é desligado. Foram ainda consideradas situações de erro, nomeadamente:
Input |  |  | Output |  | Regra aplicada
SV | SM | SC | MB | E | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vazio (Liga)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Erro
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Erro
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Erro
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vazio
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Erro
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Meio
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Cheio (Desliga)
MB = /SV*/SM*/SC+ SV*/(SM* SV)+SV*SM*/SC
E = /SV*/SM*SC + /SV*SM*/SC + /SV*SM*SC+ SV*/SM*SC
Soluções:
SC activo com SV e SM desligados;
SM activo com SV e SC desligados;
SM e SC activos com SV desligado;
SV e SC activos com SM desligado.
Estas condições representam estados inválidos do sistema.

## Slide 4: Exercício 2
Solução Motor Bomba:
MB = /SV*/SM*/SC+ SV*/(SM* SV)+SV*SM*/SC
Solução simplificada: MB = /SC*SV + /SC*/SM + /SM*SV;

## Slide 5: Exercício 2
Solução Erro:
E = /SV*/SM*SC + /SV*SM*/SC + /SV*SM*SC+ SV*/SM*SC
Solução simplificada: E = SC*/SM + SM*/SV.

## Slide 6: Exercício 3
Tabela da verdade
Esta atividade é uma continuação do Exercício 2, tendo sido adicionada a Válvula 2 (V2).Nesta etapa, a válvula deve abrir sempre que o Sensor de Meio (SM) e o Sensor de Cheio (SC) estiverem simultaneamente ativos.
V2=SV*SM*SC+/(MB*E)
--------
E = SC*/SM + SM*/SV
MB = /SC*SV + /SC*/SM + /SM*SV;
Soluções:
Input |  |  | Output |  |  | Regra aplicada
SV | SM | SC | MB | E | V2 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vazio (Liga)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Erro
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Erro
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Erro
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vazio
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Erro
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Meio
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cheio (Desliga e Esvazia)

## Slide 7: Exercício 3

## Slide 8: Exercício 4 – Flip-Flop D
Tabela da verdade
O flip-flop D armazena diretamente o valor presente na entrada D na próxima borda de clock.
Flip-Flop D (Data ou Delay) | 
Input (D) | Output
1 | 1
0 | 0

## Slide 9: Exercício 5 – Flip-Flop RS
Tabela da verdade
O flip-flop RS é o modelo mais básico. Suas entradas controlam diretamente o estado armazenado.
Flip-Flop RS (Set-Reset) |  | 
Inputs |  | Output
S | R | 
0 | 0 | Sem Alteração ou Estado Anterior
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | Inválido

## Slide 10: Exercício 6 – Flip-Flop JK
Tabela da verdade
O flip-flop JK é uma evolução do RS, eliminando o estado proibido. Ele opera de forma sincronizada com o clock, sendo muito utilizado em contadores.
Flip-Flop JK |  |  | 
Input |  | Clock | Output
J | K |  | 
0 | 0 | ­ | Sem Alteração ou Estado Anterior
0 | 1 | ­ | 1
1 | 0 | ­ | 0
1 | 1 | ­ | Toggle

## Slide 11: Exercício 7 –Decoders
Um Decoder converte um código binário de entrada num sinal ativo específico na saída, permitindo a ativação de linhas individuais conforme o valor binário aplicado.

## Slide 12: Exercício 8 – Multiplexer e Demultiplexer
O Multiplexer é um circuito combinacional que permite selecionar uma entre várias entradas de dados e encaminhar essa informação para uma única saída. A escolha da entrada é realizada através das linhas de seleção, que indicam qual dos sinais será transmitido.
O Demultiplexer, desempenha a função inversa de um multiplexador. Este dispositivo recebe uma única entrada de dados e distribui o seu valor para uma entre várias saídas possíveis, de acordo com o código aplicado nas linhas de seleção.

## Slide 13: Exercício 9 – Arithmetic - Adders Half
Dispositivo que soma dois bits.
Entradas: 2 bits (A, B)
Saídas:
  Soma: Resultado da soma binaria(0,1).
  Carry Out: Gerado quando a soma excede 1.

## Slide 14: Exercício 10 – Arithmetic - Adders Full
Dispositivo que possibilita soma três bits (A, B e Carry in), no exemplo utilizado durante a formação utilizamos o Carry Out como input no Carry In, o que possibilitou realizar uma soma com 3 bits
Entradas: 3 bits (A, B e Carry in)
Saídas: Soma e Carry out
Soma: 11110

## Slide 15: Exercício 11 – Universal Shift Register SN74AS194
O registrador SN74AS194 é um componente que permite armazenar e mover dados em diferentes direções, podendo operar tanto em modo serial quanto em modo paralelo.

## Slide 16: Exercício 12 – Comparador
Compara dois números binários e indica se um é maior, menor ou igual ao outro.

## Slide 17: Exercício 13 – Contadores
Os contadores são circuitos que registram eventos, geralmente pulsos de clock, e podem contar tanto para cima quanto para baixo.

## Slide 18: Exercício 14 – Flip-Flop JK - Assíncrono
Flip-Flop JK - Assíncrono – Projeto conta até 10

## Slide 19: Exercício 15 – Flip-Flop JK - Síncrono
Flip-Flop JK - Síncrono – Projeto conta até 10

## Slide 20: Exercício 16 – Simplificação com Mapa de Karnaugh
S= /A*/B*/C + /A*/B*C + /A*B*C + A*/B*C + A*B*C
Tabela da Verdade |  |  | 
A | B | C | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
S= C+ /A*/B
Simplificação da solução

## Slide 21: Exercício 17 – Simplificação com Mapa de Karnaugh
S= /A*/B*/C*D + /A*/B*C*D + /A*B*/C*/D + /A*B*/C*D + /A*B*C*D + /A*B*C*/D + A*B*C*D + A*/B*C*/D
S= /A*D + /A*B + B*C*D + A*/B*C*D
Simplificação da solução
Tabela da Verdade |  |  |  | 
A | B | C | D | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 22: Exercício 18 – Mapa de Karnaugh
Mapa de Karnaugh |  |  |  | 
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 0 | 1 | 1 | 0
AD+/A*B*/C*/D
Simplificação da solução
Solução:
/AB/C/D+AB/CD+A/B/CD+ABCD+A/BCD
Tabela da Verdade |  |  |  | 
A | B | C | D | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 23: Exercício 19 – Mapa de Karnaugh
(/A*B*/C)+(B*/C*/D)+(A*C*D)+(/A*C*/D)
Simplificação da solução
Solução:
/AB/C/D+AB/C/D+/AB/CD+ABCD+A/BCD+/A/BC/D
Mapa de Karnaugh |  |  |  | 
AB CD | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 0
Tabela da Verdade |  |  |  | 
A | B | C | D | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 24: Exercício 20 – Praticas no Tinkercad
Solução AB+C/D, utilizando portas lógicas AND, NOT e OR (74HC32).
AND (74HC08)
NOT (74HC04)
OR (74HC32)

## Slide 25: Exercício 21– Praticas no Tinkercad
Solução /AB+/C/D, utilizando portas lógicas AND (74HC08), NOT (74HC04) e OR (74HC32).

## Slide 26: Exercício 22– Praticas no Tinkercad
Montar um contador assíncrono utilizando FLIP-FLOPS JK e NOT.
JK (74HC73)
NOT (74HC04)

## Slide 27: Exercício 23– Praticas no Tinkercad
Montar um contador Síncrono que conte até 5, utilizando FLIP-FLOPS JK (74HC73), AND (74HC08), NOR (74HC02)

## Slide 28: Obrigada!